## Slide 1
Whisper
听见每一次对话，记住每一个人。
全天候对话记忆助手 × Even G2 智能眼镜
参 赛 路 演 · 2 0 2 6
团队名称 / 汇报人（待填）
Notes: 开场：一句话定位——听见每一次对话，记住每一个人。先抛产品，再讲为什么。

## Slide 2
上次见面，
他跟你说了什么？
我们每天听到上万句话。
真正该记住的那几句，往往三天后就忘了。
Notes: 停顿两秒再翻页。让这个问题留在观众脑子里，后面所有内容都是在回答它。

## Slide 3
项 目 定 位
Introducing Whisper.
一个一直在听、认得出人、会替你记事，
并在合适的时机提醒你的私人记忆助手。
手机
卡片 + 实时转写
事项卡片堆与按人着色的转写，一屏看全。
灵动岛
系统级实况通知
不在应用里也能看见、也能操作。
EVEN G2 眼镜
抬眼即见
提醒出现在镜片上，不打断正在进行的对话。
Notes: 三个出口：手机、灵动岛、眼镜。眼镜是加分项，不是全部——这一点要讲清楚。

## Slide 4
最好的笔记，
是你从不需要打开的笔记。
记忆应该被动发生、自动整理，
并在你需要的那一刻，出现在眼前。
01 · 被动
不用你操作
不需要打开、不需要按下录音键。它一直在听。
02 · 自动
不用你整理
大模型提炼待办与事实，去重、完成、过期全自动。
03 · 恰好
在对的时机出现
熟人再次开口时才提醒——不是每句话都打扰你。
Notes: 核心价值一句话：记忆不该是一项任务。被动、自动、恰好——三个词记住就行。

## Slide 5
02
为什么 需要它
记忆依赖人主动去做。 而人，恰恰做不到。
Notes: 进入痛点。先让观众承认：这事儿我也做不到。

## Slide 6
目 标 用 户 与 痛 点
记忆，是社交里最贵的成本。
痛点 01
答应的事，忘了
口头约定没有落进日程。下次见面对方问起，才想起来。
痛点 02
对方说过的，忘了
忌口、近况、家人、生日……散落在闲谈与聊天记录里，没有一个地方能看全。
痛点 03
记录，太重了
录音笔、备忘录、纪要 App 都要主动打开、主动整理。没有人坚持得了。
三个痛点指向同一个事实：记忆依赖人主动去做，而人恰恰做不到。
Notes: 三个痛点逐条讲，每条一句话场景。最后落到：不是工具不够，是人做不到。

## Slide 7
给 谁 用
为「要记住很多人」的人而做。
商务 / 销售 / BD
客户随口说的每个细节，下次见面都记得。
医生 / 教师 / 社工
每天面对很多人，记住每个人的近况。
记忆力下降的长辈
谁来了、上次说了什么、答应了什么。
不想忘记朋友的人
朋友说过的忌口、生日、烦恼，不再只靠脑子。
市场规模数据（TAM / SAM / SOM）请按比赛要求补充。
Notes: 四类人群共同点：要记住很多人。市场数据按比赛要求另行补充。

## Slide 8
03
它怎么 工作
从听见，到记住， 再到出现在你眼前。
Notes: 进入产品。准备切到演示。

## Slide 9
产 品 功 能
四件事，它都替你做了。
01
听得懂
端侧双引擎识别。边说边出字，整句再精修、加标点，全程不联网。
02
认得出
端侧声纹识别。自动区分你和身边的每个人，没见过的声音自动建档。
03
记得住
大模型从对话与聊天截图提炼待办和事实，自动去重、完成、过期。
04
提醒得巧
熟人隔 5 分钟再开口时，TA 的事项同时出现在手机、灵动岛和眼镜上。
全程无需主动操作——你只需要正常说话。
Notes: 四个动词：听得懂、认得出、记得住、提醒得巧。第四个是差异化所在，多讲 20 秒。

## Slide 10
产 品 演 示
一个真实的一周。
周一 10:02
李四：“下周三下午三点来公司开会，记得带合同。”
→ 1 分钟内提炼为待办：下周三 15:00 · 会议室 A · 带合同
周一 10:03
李四：“我最近胃不太舒服，别约火锅了。”
→ 记为事实：最近胃不舒服，暂时不吃火锅
周三 14:52
李四走进会议室，开口说了第一句话
→ 距上次开口 > 5 分钟，眼镜浮现：李四 · 待办 2 · 事实 3
周三 15:40
你：“合同我带来了，咱们别点火锅，去旁边那家粤菜。”
→ 会后交给 AI，待办「带合同」自动勾掉
Notes: 这一页是全场的故事线。讲完这四步，产品就讲明白了。演示时可直接对着手机走一遍。

## Slide 11
EVEN G2 · 佩 戴 者 视 角（示 意）
抬眼即见。
李四 · 待办 2 · 事实 3
—
待办
☐ 下周三 15:00 来公司开会，带合同
☐ 把修订后的报价单发给他
事实
• 最近胃不太舒服，暂时不吃火锅
• 女儿今年上小学，开学在即
…还有 1 条
黑底发光文字
手机用系统字体渲染成图片再推送，不依赖眼镜固件是否带中文字库。
576 × 256 画布
4 bpp · 16 级灰度 · 2×2 瓦片分块推送。
60 秒后自动消失
整屏推送约 5～10 秒，无需任何点击。
镜片为单色波导显示（示意呈现为绿色），实际由 16 级灰度位图驱动。
Notes: 这页是视觉锚点。如果现场有眼镜，这里直接抬头让人看镜片；没有就讲示意。

## Slide 12
为 什 么 是 眼 镜
提醒，应该长在视野边缘。
01
不打断
不用掏手机、不用低头。对话继续，提醒在视野边缘出现。
02
只有你看见
提醒私密地出现在你的镜片里，对方毫无察觉。这是手机屏幕做不到的。
03
零操作
认出熟人开口就推送，60 秒后自动消失。整屏推送约 5～10 秒，无需点击。
手机上的提醒照常显示，眼镜是叠加的一层——信息在你最需要的位置出现。
Notes: 强调眼镜不是替代手机，而是多加一层。私密性是手机做不到的那一点。

## Slide 13
04
技术 亮点
感知在端侧，提炼在云端， 记忆在本机。
Notes: 进入技术。一句话总结架构：端侧感知、云端提炼、本机记忆。

## Slide 14
端 侧 模 型
七个模型，一个都不上云。
任务
模型
体积
语音活动检测
Silero VAD
0.6 MB
实时字幕
Zipformer 流式 Transducer（int8）
167 MB
整句识别
Paraformer-zh（int8）
243 MB
标点恢复
CT-Transformer（int8）
75 MB
声纹向量
3D-Speaker ERes2NetV2
71 MB
文字检测
PP-OCRv6 det
62 MB
文字识别
PP-OCRv6 rec
77 MB
7
个端侧模型 · 全部 CPU 推理
697 MB
模型总量 · 预置系统目录，不打包进 APK
100 %
音频与图像不出手机
运行时：sherpa-onnx 1.13.8 承载语音模型；OCR 经 JNI 直调 onnxruntime C API。模型目录 /system/etc/whisper/models
Notes: 重点是：全部 CPU、int8 量化、模型不打包进 APK（系统预置）。这是工程上最硬的一块。

## Slide 15
语 音 识 别
两套引擎，一个目的。
边说边出字，整句再精修。全部在手机上完成。
01 · 采集
麦克风
16 kHz 单声道 每 100 ms 一帧
02 · 断句
Silero VAD
静音 0.5 s 断句 0.25 ～ 20 s 一句
03 · 实时
流式 Zipformer
边说边出字幕 噪声 2 s 自动清除
04 · 定稿
Paraformer-zh
整句最终识别 int8 · CPU 2 线程
05 · 润色
CT-Transformer
标点恢复 空句直接丢弃
100%
端侧推理，音频不出手机
INT8
量化模型，CPU 即可流畅运行
30 天
转写自动清理，不长期留存
Notes: 双引擎是关键：流式给实时反馈，非流式给定稿精度。两者都跑在 CPU 上。

## Slide 16
说 话 人 识 别
它认得出是谁在说话。
端侧声纹识别，一次录入，越用越准。
01 · 录入
跟读一段短文
实时高亮，容忍错字与同音字
02 · 提取
ERes2NetV2
≥ 1.5 s 的句子才提取 向量归一化
03 · 比对
余弦相似度检索
阈值默认 0.50，可 0.3–0.8 调节
04 · 建档
陌生人 N
自动建档并保留 15 s 声音 可命名 / 关联 / 合并
05 · 自适应
滚动更新声纹
≥ 3 s 且高置信度 每人最多 6 条额外声纹
关联到已有的人后，原声纹作为额外声纹保留——同一个人压低声音、感冒时也能认出来。
Notes: 声纹是「记得住每个人」的基础。讲的是闭环：录入→比对→建档→自适应。

## Slide 17
记 忆 提 炼
把对话，变成结构化的记忆。
输出一 · 待办
要做的事、双方的约定
time 时间 · location 地点 · people 人物 · event 事情，≤ 40 字
类型：待办 / 约定
输出二 · 事实
关于这位熟人的事
content 一句能单独看懂的话，≤ 40 字
类型：近况 / 偏好 / 信息；不再成立 → 自动过期
闭环
已完成的待办、失效的事实，由模型返回 id 自动关闭
去重
已有条目作为上下文送入，避免重复记录
克制
只记有后续价值的内容，寒暄不记、不硬凑待办
每 1 分钟自动把未识别聊天块按说话人分组投递；队列落库，断网不丢。
Notes: 大模型只做一件事：找出有后续价值的内容。闭环核销是亮点——会勾掉、会过期。

## Slide 18
聊 天 截 图
聊天截图，也是记忆。
截一张微信 / QQ / 飞书 / 钉钉的聊天界面，剩下的交给它。
01 · 监听
MediaStore
按 _id 只处理新截图 文件名识别来源应用
02 · OCR
PP-OCRv6
端侧检测 + 识别 输出 [左]/[右]/[中] 版式
03 · 还原
大模型整理对话
右 = 机主，左 = 对方 去掉时间戳与系统提示
04 · 对应
昵称 → 用户
指定过 / 同名自动 相似则预选推荐，其余询问
05 · 提炼
按人分别提取
待办与事实分别落库 进度在灵动岛显示
为什么要先做版式：OCR 丢掉了气泡的左右排版，而「谁说的」恰恰藏在排版里——靠右是自己，靠左是对方。
Notes: 版式还原是这一页的技术巧思：OCR 丢掉了左右排版，而「谁说的」就藏在排版里。

## Slide 19
EVEN G2 · BLE 协 议
一张图，怎么推到镜片上。
01 · 渲染
FactsRenderer
576 × 256 位图 系统字体画中文
02 · 切块
Bmp4 瓦片
288 × 128 × 4 块 4 bpp · 16 级灰度
03 · 打包
EvenHub proto3
1 文本 + 4 图片容器 分片 ≤ 3800 B
04 · 分帧
BLE 232 B / 帧
CRC16 追加末片 双镜腿独立连接
05 · 显示
整屏 5～10 秒
60 秒自动关闭 心跳 2 秒一次
坑 01
CREATE 后第一次图片流会被固件丢掉 → 先推全黑瓦片预热
坑 02
纯图片页会 ack 但不绘制 → 顶部必须保留 32 px 文本容器
优化
瓦片内容指纹去重，没变化的块不重发
Notes: 这页讲工程深度。踩坑清单最有说服力——说明真机调通过，不是 PPT 产品。

## Slide 20
隐 私
你的声音，不出手机。
01
端侧处理
录音、识别、声纹、OCR 全在手机上完成，音频与图片从不上传。
02
最小上传
只有文字（转写、OCR 文本）发给大模型。
03
自动清理
转写 30 天删除，截图任务 3 天；声纹可随时删除。
04
眼镜只写不读
只发显示内容与心跳，不读眼镜麦克风。
05
不要位置
蓝牙扫描声明 neverForLocation。
06
随时可控
录音可暂停，字幕 / 截图 / 眼镜推送各自独立开关。
Notes: 全天候录音一定会遇到隐私质疑。这页必须讲，而且要主动讲、讲在前面。

## Slide 21
05
进展与 数据
已经做到的， 和用数字说话。
Notes: 进入进展。先亮数字，再列已完成清单。

## Slide 22
关 键 数 据
用数字说话。
7
端侧模型
全部 CPU 推理，零云端成本
697MB
模型总量
预置系统目录，不打包进 APK
100%
语音与图像端侧处理
音频从不出手机
11,963
行源码
Java 9,741 + Kotlin 2,222 · 76 个文件
5min
会话窗口
熟人隔 5 分钟再开口即触发提醒
60s
眼镜页面自动消失
整屏推送约 5～10 秒
Notes: 六个数字，逐条念一遍就够。重点是 100% 端侧和 11,963 行——说明是真做出来的。

## Slide 23
当 前 进 展
已经做到的。
✓
端侧 VAD + 双引擎中文识别 + 标点
✓
端侧声纹：录入、识别、陌生人建档、合并、自适应
✓
会话感知提醒 + 1 分钟自动提炼
✓
大模型提炼待办 / 事实，自动完成与过期
✓
聊天截图：端侧 OCR + 版式 + 昵称对应
✓
灵动岛 7 类实况通知
✓
Even G2 双镜腿连接、鉴权、心跳、推图、自动重连
✓
系统级集成：platform 签名 + 灵动岛 + 悬浮窗
系统应用（android.uid.system）· arm64-v8a · minSdk 28 · Room schema v7
Notes: 八项已完成，全部可现场演示。讲的时候强调「能跑」，不是「计划做」。

## Slide 24
团 队
做这件事的人。
创建者
liuziqian
项目创建 · 端侧与系统集成
stepx.com（依据仓库提交记录）
待填
姓名
角色 / 分工
算法 · 端侧模型
待填
姓名
角色 / 分工
Android · 交互设计
待填
姓名
角色 / 分工
硬件 · BLE 协议
核心能力覆盖：端侧 AI 推理 · Android 系统级开发 · BLE 协议逆向 · 大模型应用 · 交互设计。成员信息待补充。
Notes: 团队页信息待补充。强调能力组合：端侧 AI + 系统级开发 + BLE 逆向 + 大模型应用。

## Slide 25
商 业 模 式
三种变现路径。
路径 01 · 硬件绑定
预装合作
与带屏智能眼镜 / 手机厂商合作预装，作为眼镜的「记忆」能力出厂即有。
路径 02 · 订阅制
端侧免费 + 提炼订阅
端侧识别免费，大模型提炼与长期记忆按月订阅；企业版支持更长留存。
路径 03 · B 端集成
CRM / 随访打通
面向销售团队与医疗机构，把对话里的承诺自动变成任务。
成本结构
端侧模型零推理成本；云端仅文字请求、按 token 计费，单次提炼成本极低。主要成本在大模型调用与硬件合作。
以上为方向性设想，可按比赛要求取舍。
Notes: 成本结构要讲：端侧零推理成本，云端只发文字。这是单位经济能成立的关键。

## Slide 26
路 线 图
接下来，要做的事。
短期 · 0–6 个月
→
眼镜交互：点按翻页 / 关闭 / 标记完成
→
眼镜麦克风接入，摘下手机也能听
→
对方知情提示与隐私合规机制
中期 · 6–18 个月
→
端侧小模型提炼，离线也能记
→
多语种识别与提炼
→
日历 / CRM 同步与分享
→
多设备同步与备份
风险
G2 协议为社区逆向，固件升级可能失效 → 跟进社区、争取官方 SDK
风险
嘈杂环境影响识别与声纹 → VAD 门槛 + 多条额外声纹
风险
提炼依赖网络 → 本地队列 + 指数退避，路线图补端侧小模型
Notes: 规划 + 风险一起讲，显得清醒。三个风险都有对应策略，不要回避。

## Slide 27
W H I S P E R
让每一次相遇，
都有记忆。
谢谢 · 欢迎提问与上手体验
Notes: 收尾一句话，然后停在 CTA 页等提问。如果时间允许，现场邀请上手体验。